Техническая спецификация

# услуг по техническому обслуживанию и ремонту

служебного легкового автотранспорта ТОО «Телевидение г.Астана» на 2021 год

# Предмет закупки – услуги по техническому обслуживанию и ремонту служебного легкового автотранспорта.

Сроки предоставления услуг – с даты заключения договора до 31.12.2021 года.

Сумма выделенная для закупки – 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) тенге (без учета НДС).

Требования к поставщику Услуг:

- Место оказания Услуг (станция технического обслуживания, далее – СТО) должно располагаться в черте города Нур-Султан;

- СТО (автоцентр) должно иметь:

Собственную оснащенную техническую и материальную базу с круглосуточной охраной.

-иметь  в наличии не менее 10 автоподъемников ( в т.ч. один подьемник должен быть не менее 6,5 т)

- наличие СТО собственное  или арендованное не менее 500 м

- наличие шиномонтажного цеха собственного или арендованного

- наличие магазина автозапчастей, собственный склад расходных материалов и запасных частей, а также аксессуаров с неснижаемым остатком

- наличие пунктов замены масел и жидкостей

-наличие  стенда для двигателя

-наличие поста компьютерной диагностики, с программным обеспечением для проведения диагностики автотранспорта;

-наличие стенда развал-схождения для автотранспорта;

- наличие шиномонтажного оборудования с возможностью высокоточной балансировки колес;

- наличие диагностического оборудования

- наличие электроцеха

- наличие стенда  диагностики стартеров и генераторов;

- наличие зарядного устройства и установки для проверки АКБ(аккумуляторной батареи);

- наличие установки для замены антифриза и промывки системы охлаждения;

- наличие квалифицированнных работников станции технического обслуживания, а именно слесаря по ремонту ходовой части, автоэлектрика ,моториста, сварщика, специалиста на проведение геометрии колес, мастера по компьютерной диагностике;

- стенд для промывки форсунок

- стенд для замены масла АКПП

- помещение для ремонта автотранспорта должно быть отапливаемым и достаточно освещенным.

СТО должна предоставлять гарантию на каждую услугу и заменяемые при выполнении   услуги материалы, агрегаты, узлы и детали сроком не менее чем 30 дней (или 2000 км) с момента оказания услуг.

Зону парковки, а так же наличие охраняемой территории для стоянки автотранспортных средств Заказчика (в случае их неисправности или отсутствии водителя).

Автотранспорт Заказчика должен обслуживаться либо по заявке установленной формы, либо по предварительной записи по телефону, в экстренных случаях вне очереди если имеются свободные посты для обслуживания, либо же подъемники. Услуги должны предоставляться непосредственно поставщиком (работниками поставщика) лично, и в присутствии представителя, водителя Заказчика. По результатам диагностики неисправного автотранспорта несложный ремонт должен быть оказан в кратчайшие сроки, сроком не более 12 часов с момента постановки на ремонт. Сложный ремонт по срокам исполнения Услуг должен быть согласован с представителем Заказчика.

Услуги должны включать в себя предоставление запасных частей с дальнейшей их заменой, предоставление расходных и смазочных материалов, а также аксессуаров.

Перечень необходимых работ и услуг, запасных частей, расходных и смазочных материалов и аксессуаров подлежащих замене должно определятся проведением комплексной диагностики автотранспорта в присутствии представителя Заказчика либо водителя.

По каждому конкретному автотранспорту Заказчика, (цена, изготовитель запасных частей, расходные и смазочные материалы) необходимые к замене должны согласовываться с Заказчиком.

Потенциальный поставщик услуг должен предоставить утвержденный прайс-лист на оказываемые услуги, указанные цены на все виды ремонтных работ должны быть не выше рыночных.

|  | Марка | Год выпуска |
| --- | --- | --- |
| 1. | Hyundai Grandeur | 2016 |
| 2. | Kia Optima | 2007 |
| 3. | Kia Optima | 2007 |
| 4. | Kia Rio | 2020 |
| 5. | Kia Rio | 2020 |
| 6. | Hyundai Elantra | 2019 |
| 7. | Шевроле Нива | 2011 |
| 8. | Toyota Hiace | 2016 |
| 9 | KIA Rio | 2020 |

Поставщик:

___________________ (ФИО)

МП