Техническая спецификация

# услуг по техническому обслуживанию и ремонту

служебного легкового автотранспорта ТОО «Телевидение г. Астана» на 2024 год

# Предмет закупки – услуги по техническому обслуживанию и ремонту служебного легкового автотранспорта.

Сроки предоставления услуг – с даты заключения договора до 31.12.2024 года.

Сумма выделенная для закупки – 2 600 000 (два миллиона шестсот) тенге (без учета НДС).

Требования к поставщику Услуг:

- Место оказания Услуг (станция технического обслуживания, далее – СТО) должно располагаться в черте города Астана;

- СТО (автоцентр) должно иметь:

Собственную оснащенную техническую и материальную базу с круглосуточной охраной.

-иметь  в наличии не менее 10 автоподъемников (в т.ч. один подъёмник должен быть не менее 6,5 т);

- наличие СТО собственное  или арендованное не менее 500 кв.м.;

- наличие шиномонтажного цеха собственного или арендованного;

- наличие магазина автозапчастей, собственный склад расходных материалов и запасных частей, а также аксессуаров с неснижаемым остатком;

- наличие пунктов замены масел и жидкостей;

- наличие  стенда для двигателя;

- наличие поста компьютерной диагностики, с программным обеспечением для проведения диагностики автотранспорта;

- наличие стенда развал-схождения для автотранспорта;

- наличие шиномонтажного оборудования с возможностью высокоточной балансировки колес;

- наличие диагностического оборудования;

- наличие электроцеха;

- наличие стенда  диагностики стартеров и генераторов;

- наличие зарядного устройства и установки для проверки АКБ (аккумуляторной батареи);

- наличие установки для замены антифриза и промывки системы охлаждения;

- наличие квалифицированнных работников станции технического обслуживания, а именно слесаря по ремонту ходовой части, автоэлектрика, моториста, сварщика, специалиста на проведение геометрии колес, мастера по компьютерной диагностике;

- стенд для промывки форсунок;

- стенд для замены масла АКПП

- помещение для ремонта автотранспорта должно быть отапливаемым и достаточно освещенным;

- зону парковки, а так же наличие охраняемой территории для стоянки автотранспортных средств Заказчика (в случае их неисправности или отсутствии водителя).

СТО должна предоставлять гарантию на каждую услугу и заменяемые при выполнении   услуги материалы, агрегаты, узлы и детали сроком не менее чем 30 дней (или 2000 км) с момента оказания услуг.

Автотранспорт Заказчика должен обслуживаться либо по заявке установленной формы, либо по предварительной записи по телефону, в экстренных случаях вне очереди, если имеются свободные посты для обслуживания, либо же подъемники. Услуги должны предоставляться непосредственно поставщиком (работниками поставщика) лично, и в присутствии представителя, водителя Заказчика. По результатам диагностики неисправного автотранспорта несложный ремонт должен быть оказан в кратчайшие сроки, сроком не более 12 часов с момента постановки на ремонт. Сложный ремонт по срокам исполнения Услуг должен быть согласован с представителем Заказчика.

Услуги должны включать в себя предоставление запасных частей с дальнейшей их заменой, предоставление расходных и смазочных материалов, а также аксессуаров.

Перечень необходимых работ и услуг, запасных частей, расходных и смазочных материалов и аксессуаров подлежащих замене должен определяться проведением комплексной диагностики автотранспорта в присутствии представителя Заказчика, либо водителя.

По каждому конкретному автотранспорту Заказчика, (цена, изготовитель запасных частей, расходные и смазочные материалы) необходимые к замене должны согласовываться с Заказчиком.

Потенциальный поставщик услуг должен предоставить утвержденный прайс-лист на оказываемые услуги, указанные цены на все виды ремонтных работ должны быть не выше рыночных.  Оплата производится Заказчиком по факту выполнения работ.

| № | Марка автотранспортного средства |
| --- | --- |
|  | Марка | Год выпуска |
| 1. | Toyota Camry | 2021 |
| 2. | Kia CEED | 2023 |
| 3. | Kia Rio | 2020 |
| 4. | Kia Rio | 2020 |
| 5. | Hyundai Elantra | 2019 |
| 6. | Шевроле Нива | 2011 |
| 7. | Toyota Hiace | 2016 |
| 8. | Mersedes-Benz Actros MPII 2536 L/NR | 2007 |
| 9. | Mersedes-Benz Atego 1523 L | 2007 |